## Slide 1
Массовая калибровка германиевого детектора эксперимента νGeN с помощью распределенного уранового источника
Хусаинов Темирлан
Объединенный институт ядерных исследований Институт ядерной физики
LXXV Международная конференция «ЯДРО-2025. Физика атомного ядра и элементарных частиц. Ядерно-физические технологии» 01-06.07.25

## Slide 2
Введение
2
Целью работы была оценка массы детектора идентичного детектору эксперимента νGeN путем Монте-Карло моделирования в Geant4 и ее сравнение с заложенной производителем
Для выполнения были проведены измерения на низкофоновой наземной установке в ЛЯП ОИЯИ с калибровочным урановым источником
Главным преимуществом источника урана является очень точно известная массовая активность 238U, равная 12400 Бк/г

## Slide 3
3
Об эксперименте νGeN
Образец
νGeN – эксперимент, нацеленный на поиск упругого когерентного рассеяния нейтрино от реактора на ядрах атомов германия
«Coherent effect of a weak neutral current» D. Freedman, PRD v.9, iss.5 (1974)

## Slide 4
Зная, что удельная активность 238U составляет 12400 Бк/г получаем активность образца (1550 ± 8) Бк
4
Описание калибровочного источника
Характеристика | Значение
Дата производства | 16.08.2022
Объем | 125 мл
Плотность образца | 1.010 г/мл
Объемная концентрация HNO3 | 2 %
Содержание урана | 1000 ± 5 мкг/мл
Образец

## Slide 5
5
Радиоактивный ряд урана-238
Uranium decay chain
Измерения проводились в январе 2024
Распад 238U был задан до 234U, принимая, что вековое равновесие установлено до 234Pa включительно
Audi, Georges, et al. "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties." Nuclear physics A 729.1 (2003): 3-128.

## Slide 6
6
Радиоактивный ряд урана-235
Дополнительно было примерно определено содержание 235U в образце и задан его распад до 231Th включительно
Audi, Georges, et al. "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties." Nuclear physics A 729.1 (2003): 3-128.

## Slide 7
Belov, V., et al. "New constraints on coherent elastic neutrino–nucleus scattering by the νGeN experiment." Chinese Physics C 49.5 (2025): 053004.
7
Экспериментальная установка
Измерения проводились на низкофоновой установке, в которой использовался HPGe детектор, идентичный детектору νGeN с заявленной массой, соответственно, 1.4 кг.

## Slide 8
8
Экспериментальные измерения
Измерения с источником проводились по ~24.5 часа на каждом из детекторов, а также для сравнения использовались измерения фона продолжительностью 10 суток

## Slide 9
Симуляция в Geant4
9
Collaboration, G. E. A. N. T., and S. Agostinelli. "GEANT4–a simulation toolkit." Nucl. Instrum. Meth. A 506.25 (2003): 0.

## Slide 10
Сравнение полных спектров
10
Спектр в Geant4 без U-235

## Slide 11
Сравнение полных спектров
11
Спектр в Geant4 с добавлением U-235

## Slide 12
Сравнение пика 258 keV
12

## Slide 13
Фиты пика 258 keV
13
Arnquist, I. J., et al. "Energy calibration of germanium detectors for the Majorana Demonstrator." Journal of Instrumentation 18.09 (2023)

## Slide 14
Сравнение пика 766 keV
14

## Slide 15
Фиты пика 766 keV
15
Arnquist, I. J., et al. "Energy calibration of germanium detectors for the Majorana Demonstrator." Journal of Instrumentation 18.09 (2023)

## Slide 16
16
Сравнение результатов моделирования и эксперимента
E, keV | Счет, эксперимент | Счет, Geant4 | Отношение эксперимента к модели
258.26 | 2792 ± 49 | 2840 ± 51 | 0,98 ± 0.04
766.36 | 5688 ± 65 | 6082 ± 71 | 0,94 ± 0.02
Рассчитанная в Geant4 эффективность хорошо согласуется с результатами экспериментальных измерений
Можно сделать вывод о соответствии активной массы детектора той, что заявлена производителем

## Slide 17
Спасибо за внимание

## Slide 18
Калибровочная кривая

## Slide 19
Функция фитирования

## Slide 20
20
Backup

## Slide 21
21
Ошибка в Geant4

## Slide 22
Переходы в Pa-234
22

## Slide 23
Схема электроники
23