## Slide 1: Расчетные спектры антинейтрино изотопов ядерного топлива, согласованные с экспериментальными
В.В. Синев, П.И. Альжев, С.В. Ингерман, П.Ю. Наумов, А.П. Власенко
ЯДРО-2025, С.-Петербург, 1 – 6 июля 2025

## Slide 2: Определения: Спектр антинейтрино ядерного реактора – сумма энергетических спектров антинейтрино, испускаемых всеми осколками деления (ядрами, перегруженными нейтронами), находящимися в активной зоне ядерного реактора Спектр антинейтрино делящегося изотопа (235U,238U,239Pu,241Pu) – сумма спектров антинейтрино, испускаемых осколками деления только от данного изотопа Прямой выход осколка (ядра) – вероятность возникновения ядра непосредственно при делении Кумулятивный выход – сумма прямого выхода и выходов предыдущих распадчиков, образующих цепочку бета-распадов

## Slide 3: Предложен метод расчета спектров антинейтрино, основанный на вариации схем бета-распада неизвестных и оцененных ядер. Этот метод позволяет находить схемы распада ядер, которые невозможно получить другим путем из-за очень коротких времен периодов полураспада.

## Slide 4: Спектры антинейтрино четырех экспериментов, взвешенные с сечением

## Slide 5: Метод расчета, основанный на суммировании индивидуальных спектров антинейтрино осколков деления не может описать полученные экспериментально спектры антинейтрино от ядерного реактора

## Slide 6: Пример отношения измеренного и расчетного спектров Double Chooz
1 2 3 4 5 6 7 Evis, MeV

## Slide 7: Расчет опирается на базы данных осколков деления, содержащие данные по вероятностям их бета-распада.

## Slide 8: Расчет опирается на базы данных осколков деления, содержащие данные по вероятностям их бета-распада. Насколько точны эти данные?

## Slide 9: Деление тяжелых ядер происходит на два осколка неравной массы
N
Z
Делящиеся ядра
Осколки
alpha EC+ beta+ beta- p n EC SF Stable

## Slide 10: Массовое распределение осколков деления

## Slide 11: Расчет опирается на базы данных осколков деления, содержащие данные по вероятностям их бета-распада. Насколько точны эти данные?
N
Z
Делящиеся ядра
Осколки

## Slide 12: Анализ показал, что в базах данных только треть всех осколков имеет полностью известные схемы распада. Одна треть является полностью неизвестной, и еще одна треть имеет схемы распада, основанные на расчете по известным моделям ядра.

## Slide 13: The example of charge chain with mass А = 60
Cr 60 24 0.49 s 0 0 2.6138e-12 1.0211e-11 3 1 2
5701 0.102
6059 0.886
6111 0.012
Mn 60 25 1.77 s 0 0 2.7318e-12 5.2985e-12 8 0.885 1
5217 0.00503
5229 0.0302
5362 0.00591
5522 0.02391
5643 0.03523
5923 0.81792
6416 0.05537
6601 0.02643
Mn 60 25 0.28 s 0 0 3.0759e-13 5.9658e-13 4 1 1
6088 0.02994
6470 0.0499
7621 0.04192
8445 0.87824
Fe 60 26 2.62e+06 y 0 0 0 0 1 1 1
178 1
Co 60 27 10.467 m 0 0 0 0 2 0.0025 1
722.78 0.03459
1548.88 0.95641
Co 60 27 1925.28 d 0 0 0 0 2 1 1
317.88 0.9988
1492 0.12
Ni 60 28 1e+30 y 0 0 0 0 0 0 1

## Slide 14: Our data base contains information on beta-decays of nuclei with masses А = 58 до А = 191 In total more than 1000 nuclei. for 235U, 238U, 239Pu and 241Pu
Трехмерная картинка кумулятивных выходов ядер – осколков при делении тяжелых ядер, содержащиеся в базе Live Chart of Nuclides.

## Slide 15: Предлагаемый метод расчета включает в себя варьирование вероятностей бета-распада при сравнении с экспериментальным спектром. Варьируются вероятности у осколков с неизвестными схемами распада. Proposed method vary the probabilities of beta-decay branches to fit experimental antineutrino spectrum

## Slide 17: Пример варьирования вероятностей распада для 144Ba

## Slide 19: We change Q the array of Tmax for beta-decays
Tmax
P
Q

## Slide 20: Методика расчета спектра антинейтрино с варьированием спектров неизвестных осколков
i – runs through antineutrino spectra (235U, 238U, 239Pu , 241Pu),
j – runs through experimental spectrum bins
k – runs through A charge chains

## Slide 21: Функционал для минимизирования
+

## Slide 22: В результате удалось согласовать экспериментальный и расчетный спектры антинейтрино. Новые спектры антинейтрино (235U, 238U, 239Pu, 241Pu) хорошо описывают измеренные с наилучшей точностью сечения реакции обратного бета-распада из высокостатистичных экспериментов Double Chooz, RENO и Daya Bay, а также долгое время бывшее самым точным сечение из эксперимента Bugey-3.

## Slide 23: Что такое экспериментальное сечение ОБР?

## Slide 24: Cross sections
 | 235U | 238U | 239Pu | 241Pu | DC
This work | 5.794 | 10.64 | 4.139 | 6.262 | 5.820
ILL | 6.426 | 8.929 | 4.204 | 5.796 | 5.866
Vogel | 6.502 | 9.109 | 4.526 | 6.515 | 6.072
MEPhI | 6.395 | 9.213 | 4.388 | 6.478 | 5.977
Huber & Mueller | 6.681 | 10.12 | 4.387 | 6.081 | 6.180
Kopeikin et al. | 6.308 | 9.395 | 4.33* | 6.01* | 5.900
Experimental Double Chooz sf = (5.71 ± 0.06 )・10-43 cm2/fission
Интеграл от порога ОБР до 9 МэВ

## Slide 25: Comparison of experimental and calculated cross sections through our 235U, 238U, 239Pu , 241Pu individual spectra
experiment | Core content |  |  |  | if x1043 [cm2/fission] | INRf x1043 [cm2/fission] | RINR | H-M | RH_M
 | 235U | 238U | 239Pu | 241Pu |  |  |  |  | 
Double Chooz | 0.520 | 0.087 | 0.333 | 0.060 | 5.71  0.06 | 5.82 | 0.988 | 6.180 | 0.924
Bugey-4 | 0.538 | 0.078 | 0.328 | 0.056 | 5.752  0.081 | 5.782 | 0.995 | 6.163 | 0.933
Daya Bay | 0.561 | 0.076 | 0.307 | 0.056 | 5.84  0.07 | 5.804 | 1.006 | 6.204 | 0.927
RENO | 0.571 | 0.073 | 0.300 | 0.056 | 5.852  0.094 | 5.801 | 1.009 | 6.210 | 0.926

## Slide 26: Измеренные спектры антинейтрино и расчетные
Double Chooz
Daya Bay
RENO
PROSPECT

## Slide 27
Разработан новый метод расчета спектров антинейтрино делящихся изотопов ядерного топлива энергетических реакторов. Метод основан на многократном расчете спектров антинейтрино суммированием индивидуальных спектров отдельных ядер-осколков деления. Строится ряд расчетных спектров, сходящихся к экспериментально измеренному. Метод является рекуррентным, расчет повторяется до совпадения с экспериментом.
В ряде работ был измерен спектр антинейтрино, соответствующий стандартному составу ядерного топлива. Предложенный метод был применен для описания этих спектров. В результате была получена новая база данных по схемам распада неизвестных ядер. Метод дает возможность одновременного определения спектров антинейтрино от наборов осколков отдельных делящихся изотопов и получения знаний о схемах распада неизвестных ядер, далеких от линии бета-стабильности.
Определение точных спектров антинейтрино отдельных делящихся изотопов (235U, 238U, 239Pu, 241Pu) открывает возможности для измерения состава активной зоны ядерного реактора прямо во время его работы.
Заключение

## Slide 28
Спасибо за внимание!